## Slide 1: Getränkekühler richtig einsetzen. Auf diese 11 Punkte sollten Sie achten!
Zugluft und warme Standorte vermeiden! Nicht in der Nähe von Türen oder Heizungen aufstellen.
Mehrere Kühlgeräte nebeneinander aufstellen!
So platzieren, dass auf interne Beleuchtung verzichtet werden kann und die Getränke trotzdem gut sichtbar sind!
Zeitschaltuhren nutzen! Getränke wie z.B. Softdrinks müssen zu Schließzeiten des Geschäfts nicht gekühlt werden.
Je kälter die Eingangstemperatur der Waren im Kühlgerät sind, desto weniger Wärme muss entzogen werden!
Optimale Anordnung der Waren beachten! Anordnung innerhalb von gekennzeichneten Flächen. Nicht an Luftansaug- oder Laustrittsgitter positionieren.
Kurze Öffnungszeiten der Türen minimieren den Kälteverlust!
Regelmäßige Wartung der Geräte erhöhen die Energieeffizienz!
Blockierte Ansauggitter stören die Kaltluftzirkulation! Daher regelmäßig reinigen.
Verstopfte Tauwasserrinnen können den Verdampfer vereisen! Auch hier hilft eine regelmäßige Reinigung.
Den richtigen Ort zum Aufstellen wählen!
Auf die richtige Nutzung kommt es an!
2
3
4
5
6
7
8
9
Einsparungen bis zu 15 % möglich.
Einsparungen bis zu 50 % möglich!
Einsparungen bis zu 30 % möglich!
Die Energieeffizienzklasse ist entscheidend!
Achten Sie darauf, dass Ihr Getränkehersteller einen energieeffizienten Getränkekühler zur Verfügung stellt.
1
10
11